## Slide 1
基于多源数据融
合的城市内涝风
险评估研究
「挑战杯」全国大学生课外学术科技作品
竞赛 | 自然科学类学术论文 | 城市水安
全研究小组
PAGES DESIGNED
16
Notes: 各位评委老师好。我们汇报的作品是《基于多源数据融合的城市内涝风险评估研究》，来自城市水安全研究小组。

## Slide 2
02 / 16
研究背景：内涝为何越来越常见
01
2021-2025 年全国因城市内涝造成的直接经济损失年均超
1,600 亿元
02
极端降雨频次上升：研究区 Z 市小时雨强超 50 毫米事件由年均
2.1 次增至 4.7 次
03
传统"重末端、轻预警"治理模式难以应对短历时强降雨
04
街区尺度的内涝风险动态评估是海绵城市调度的关键前提
Notes: 为什么做内涝？全国每年因内涝直接损失超过 1600 亿元，研究区 Z 市的小时强降雨事件五年间翻了一倍多。传统"重末端、轻预警"的治理模式，应对不了短历时强降雨。

## Slide 3
03 / 16
研究问题与意义
FRICTION
研究问题与意义
4 mapped signals
! 01
科学问题：多源异构数据如何融合评估街区内涝风险
! 02
理论意义：验证图结构建模对排水管网拓扑表达的有效性
! 03
实践意义：为城市防汛指挥提供提前 2 小时的分级预警依据
! 04
研究区域：Z 市主城区 486 平方公里、3,038 个网格
Notes: 我们的科学问题是：多源异构数据如何融合，动态评估街区尺度的内涝风险。落到实践上，就是给防汛指挥提供提前两小时的分级预警。

## Slide 4
04 / 16
国内外研究现状
01
水文水动力模拟（SWMM、MIKE）：机理清晰，但建模成本高、难以
实时计算
02
统计与指数法（层次分析、熵权）：易落地，但静态权重无法反映降
雨过程
03
机器学习方法：精度较高，但特征多为单源，普遍忽略管网拓扑结构
04
共性缺口：多源异构数据融合不足，缺乏对管网连通性的显式建模
Notes: 现状梳理下来：水动力模拟算得准但算不快，指数法快但是静态的，机器学习方法普遍忽略管网拓扑。这就是我们的切入点。

## Slide 5
05 / 16
已有方法对比
方法类别|代表模型|数据需求|主要局限
水动力模拟|SWMM / MIKE URBAN|管网 + 地形 + 降雨|计算耗时，难
以实时
指数评价|AHP / 熵权法|统计年鉴指标|静态权重，粒度粗
机器学习|RF / XGBoost|历史积水点|单源特征，弱拓扑
本文方法|XGBoost + GCN 融合|五类多源数据|跨城泛化待验证
Notes: 这张表是文献综述的浓缩：三类方法各有局限，我们用 XGBoost 加图卷积融合五类多源数据，专门补拓扑建模这个短板。

## Slide 6
06 / 16
PROCESS → 4 STEPS
技术路线：数据、模型、验证三层
01
数据层：五类多源数据采集、清洗与
400 米网格化对齐
02
特征层：静态承灾特征 + 动态降雨
特征 + 管网拓扑特征
03
模型层：XGBoost 学习属性特征，GCN
编码管网拓扑，加权融合输出风险等级
04
验证层：37 场历史降雨事件回放 +
2025 年汛期实测检验
Notes: 技术路线分四层：数据、特征、模型、验证，37 场历史降雨回放，再加 2025 年汛期实测检验。

## Slide 7
07 / 16
多源数据采集与处理 (1/2)
01
37 场强降
雨 气象雷达
逐 6 分钟降雨强度场，覆盖
2021-2025 年
02
3.1 万座，构建
有向图 排水管
网 GIS
管段 4.2 万条、检查井
03
5 米高程提取低
洼与汇水指数
地形
DEM
04
1.9 万条与摄像
头积水识别 社
会感知
报灾文本
Notes: 数据是这项工作的地基，我们整合了五类数据源，先看采集侧。

## Slide 8
08 / 16
多源数据采集与处理 (2/2)
01
612 个历史内涝点位 标签数据
住建部门确认的
Notes: 从雷达降雨、管网 GIS 到报灾文本，以住建部门确认的 612 个内涝点位作为标签；4.2 万条管段构建成有向图，这是拓扑通道的输入。

## Slide 9
09 / 16
风险评估模型设计
01
属性通道：XGBoost 输入 23 维静态与动态特征，输出网格基础
风险分
02
拓扑通道：两层 GCN 在管网有向图上传播过载压力信号
03
融合策略：对数几率加权融合，权重经验证集网格搜索确定（0.6
/ 0.4）
04
输出：低、中、高、极高四级风险，逐小时滚动更新
Notes: 模型是双通道设计：XGBoost 学属性特征，GCN 在管网有向图上传播过载压力信号，加权融合输出四级风险，逐小时滚动更新。

## Slide 10
10 / 16
实验设置与评价指标
01
按降雨事件划分训练 / 验证 / 测试：25 场 / 6 场 / 6 场，杜
绝时间泄漏
02
对照基线：SCS-CN 水文模型、熵权指数法、单一 XGBoost
03
评价指标：AUC、高风险召回率、误报率
04
计算成本：单卡工作站训练 43 分钟，单次全城推理 11 秒
Notes: 实验严格按降雨事件划分数据集，杜绝时间泄漏。全城一次推理 11 秒，这是能上实时业务的前提。

## Slide 11
11 / 16
核心创新点
01
60% 数据融
合创新
报灾文本与摄像头识别纳入标签动态校核，
标注成本下降
02
79.1% 提升至
87.4% 建模创新
GCN 显式编码管网拓扑，高风险网格召
回率由
03
6.0% 精度提升
与 SCS-CN 相比 AUC 提升 16.8%，与单
一 XGBoost 相比提升
Notes: 三个创新点都有量化支撑：标注成本降 60%，高风险召回率提到 87.4%，AUC 比传统水文模型提升 16.8%。

## Slide 12
12 / 16
实验结果：整体精度
01
0.913
本文融合模型测试集 AUC 达
02
0.782，熵权指数
法 AUC 0.741
SCS
CN 水文模型 AUC
03
0.861，融合拓扑
通道后显著改善低
洼片区漏报
单一 XGBoost AUC
04
87.4%，误报率较
单一模型下降
23.5%
高风险网格识别召回率
Notes: 整体精度：融合模型 AUC 0.913，比单一 XGBoost 高 5 个点，低洼片区的漏报改善最明显。

## Slide 13
13 / 16
实验结果：与基线分项对比
模型|AUC|高风险召回|单次推理耗时
SCS-CN|0.782|68.3%|分钟级
熵权指数法|0.741|61.5%|秒级
XGBoost|0.861|79.1%|9 秒
本文融合模型|0.913|87.4%|11 秒
Notes: 分项对比看这张表：精度、召回、推理速度，融合模型全面占优。细节欢迎在问答环节深入追问。

## Slide 14
14 / 16
典型案例：2025-08-04 特大暴雨复盘
CASE
过程雨量 128 毫米，最大小时雨强 68 毫米
模型提前 2 小时发布预警
极高风险网格 41 个
ANALYSIS
实际 35 处积水点落于预警网格内，命中率 85.4%
防汛部门据此预置排涝泵车 12 台，重点路段封控提前 40 分钟
Notes: 去年 8 月 4 日特大暴雨是最好的检验：提前两小时预警 41 个极高风险网格，实际命中 35 处、命中率 85.4%，防汛部门据此提前预置了泵车。

## Slide 15
15 / 16
结论与展望
01
多源融合与拓扑建模显著提升街区尺度内涝风险评估精度（AUC
0.913）
02
方法已接入 Z 市防汛调度平台，试运行一个完整汛期
03
局限：跨城市泛化能力待验证，极端罕见事件样本不足
04
展望：耦合短临降雨预报，扩展至内涝-交通联动影响评估
Notes: 结论：多源融合加拓扑建模在街区尺度上有效，系统已在 Z 市防汛平台试运行一个汛期。局限在跨城泛化和极端事件样本，这也是下一步方向。

## Slide 16
16 / 16
THANK YOU
致谢
感谢指导教师的悉心指导，感谢 Z 市水务局、气象局提供数据支持。
感谢团队每一位在 37 场暴雨数据里泡过的日夜。
恳请各位评委批评指正！
Notes: 感谢导师和水务、气象部门的支持，也感谢团队在 37 场暴雨数据里泡过的日夜。恳请各位评委批评指正！